УТВЕРЖДЕНА

Постановлением главы администрации

сельского поселения «Окунев Нос»

№24 от 30.05.2014 г.

СХЕМА ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ОКУНЕВ НОС

УСТЬ-ЦИЛЕМСКОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

2014 год

Содержание

Глава 1. Схема водоснабжения ----------------------------------------------------------------------3

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения --------------------------------3

1.1.1 Описание и функционирование систем водоснабжения------------------------- 3

1.1.2 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения

и потребления воды -----------------------------------------------------------------------------3

1.1.3 Описание существующих организационных и технических проблем

в системе водоснабжения ----------------------------------------------------------------------4

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере

водоснабжения ----------------------------------------------------------------------------------4

1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции

системы водоснабжения -----------------------------------------------------------------------4

1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

систем водоснабжения -------------------------------------------------------------------------4

Глава 2. Схема водоотведения -------------------------------------------------------------------------5

2.1 Существующее положение в сфере водоотведения муниципального

образования ----------------------------------------------------------------------------------------5

2.2 Существующие балансы системы водоотведения ------------------------------------5

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод -------------------------------------5

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов

централизованных систем водоотведения --------------------------------------------------5

Приложение 1- перечень потребителей холодной воды СП «Окунев Нос» ------------------6

Глава 1. Схема водоснабжения

1.1 Существующие положения в сфере водоснабжения

В состав сельского поселения «Окунев Нос» входят с.Окунев Нос и д.Крестовка.

Общее количество жителей СП «Окунев Нос» составляет 760 человек. Площадь территории в границах поселения 0,103 тыс.га.

Центральное водоснабжение отсутствует. На территории с.Окунев Нос проходит водопровод длиной 0,222 км., 1984 г.постройки.

1.1.1 Описание и функционирование систем водоснабжения

Хозяйственно-питьевое и техническое водоснабжение в с.Окунев Нос организовано в основном из подземных источников. Артезианская скважина работает на самоизлив без насоса, оборудована противофонтанной арматурой, соответственно баланс электроэнергии и объем поднятой воды не ведется. Водоснабжение частного сектора предусмотрено частными скважинами и колодцами. На территории  сельского поселения

«Окунев Нос» не предусмотрена система горячего водоснабжения.

Список потребителей холодного и горячего водоснабжения приведен

в Приложении 1

Таблица 1- основные технические характеристики источников водоснабжения

СП «Окунев Нос»

| Наименова-ние расчетного элемента, адрес | Глубина скважины м | Динамичес-кий уровень, м | Дебит скважины м3 | Фактичес-кий расход воды, м3/ч | Год ввода в эксплуа- тацию | Фактичес-кий расход электро-энергии, кВт.ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Окунев Нос, ул.Лесная, д.1а |  |  |  |  |  |  |
| д.Крестовка |  |  |  |  |  |  |

Бесхозяйственные объекты централизованной системы водоснабжения отсутствуют.

Качество забираемой воды соответствует требованиям Сан ПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

1.1.2 Балансы производительности сооружений системы водоснабжения и потребления воды

В таблице 2 произведен расчет водопотребления СП «Окунев Нос». Расчет производился в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.01.02-81», ВНТП-Н-97 «Нормы расходов воды потребителей систем сельскохозяйственного водоснабжения».

| Потребитель | Кол-во жителей | Средне суточная норма на ед.изм.1 | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Среднесуточное м3/сут | Годовое т.м3/год |
| Жители зданий, не подключенных к сети централизованного водоснабжения | 760 | 50 | 38,000 | 13,870 |
|  |  | итого | 38,000 | 13,870 |

1- удельное водопотребление (л/сут) включает расходы воды на хозяйственно питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях (в соответствии с таблицей 1 СП 31.13330.2012);

Скважина работает на сомоизлив без насосов, оборудована противофонтанной арматурой, соответственно баланс электроэнергии и объем поднятой воды не ведется.

1.1.3 Описание существующих организационных и технических проблем в системе водоснабжения:

1. Высокий износ водопроводных сетей

2. Отсутствие данных по фактическому расходу поднятой воды у потребителей.

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов воды у потребителей.

Подключение или отключение новых потребителей а также расширение сети водоснабжения не планируется.

Рекомендуется ежегодно уточнять количество потребителей.

1.4 Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов системы водоснабжения

Эффективная работа системы водоснабжения является важнейшей составляющей санитарного и экологического благополучия поселения. В условиях экономии воды и ежегодного сокращения объемов водопотребления приоритетными направлениями развития системы водоснабжения являются повышение качества воды и надежности работы сетей и сооружений. Замена ветхих и аварийных водопроводов позволит сократить объемы потерь воды, что повлечет за собой более рациональное использование водных ресурсов.

1.5 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В процессе реализации схемы водоснабжения планируется:

1.Установка приборов учета  воды на скважинах.

2.Для обеспечения качественного водоснабжения потребителей необходимо рассмотреть вариант установки станций очистки воды.

3.Диагностика состояния водопроводов, составление ремонтных планов с учетом остаточного ресурса участков водопроводов.  Современное проведение текущих и капитальных ремонтов.

4.Для обеспечения надежности водоснабжения потребителей  рекомендуется рассмотреть варианты строительства новых водопроводных сетей, увеличения пропускной способности труб.

5.Для обеспечения бесперебойного снабжения потребителей питьевой водой рекомендуется рассмотреть варианты закольцовки участков водопроводных сетей.

Для определения точной стоимости проведения работ необходимо разработать проектно-сметную документацию.

Глава 2. Схема водоотведения.

2.1 Существенное положение в сфере водоотведения муниципального образования

Общая система водоотведения в СП «Окунев Нос» отсутствует

2.2 Существующие балансы системы водоотведения

Расходы сточных вод СП «Окунев Нос» представлены в таблице 3. Нормы водоотведения о населения согласно СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения»  принимаются равными нормами водопотребления, без учета расходов воды на восстановление пожарного запаса и полив территории

Таблица 3- Расход сточных вод

| Потребитель | Кол-во жителей | Средне суточная норма на ед.изм. | Водоотведение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сред.сут. м3/сут | Годовое тыс.м3/год |
| Жители зданий, не подключенных к сети централизо- ванного водоснабжения | 760 | 25 | 19,000 | 6,935 |
|  |  | итого | 19,000 | 6,935 |

Нормативный расход сточных вод составляет 6,935 тыс.м3 в год.

2.3 Перспективные расчетные расходы сточных вод

Подключение или отключение новых потребителей, а также расширение сети водоснабжения не планируется.

Рекомендуется ежегодно уточнять количество потребителей.

2.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения.

Предложений по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоотведения не предусмотрено.

Приложение 1- перечень потребителей холодной воды СП «Окунев Нос»

| Адрес | Площадь,м2 | Количество проживающих (для общественных зданий количество работающих, посещающих учреждение | Горячее водоснабжение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да/ нет |
| Котельная №16 Усть-Цилемский филиал ОАО «КТК» с.Окунев Нос, ул.Лесная, д.2а | 216 | 6 | нет |
| МБОУ «Окуневская СОШ» Ул.Парковая, д8 | 1748 | 109 | нет |